Вопросы для викторины Программы «BAXI-Клуб»:

Вопрос № 1

Отметьте среди указанных все модели котлов, в которых имеется встроенный трехходовой клапан.

| А |  | MAIN Four 240 F |
| --- | --- | --- |
| Б |  | ECO Four 24 F |
| В |  | ECO Four 1.24 F |
| Г |  | NUVOLA-3 Comfort 240 Fi |
| Д |  | LUNA-3 Comfort 240 Fi |
| Е |  | LUNA-3 Comfort 1.240 Fi |
| Ж |  | SLIM 2.300 Fi |
| З |  | LUNA HT Residential 1.450 |

Вопрос № 2

Какие дополнительные действия из указанных ниже НЕОБХОДИМО выполнить с котлом LUNA-3 Comfort при установке выносной панели управления непосредственно на котле?

| А |  | Ничего делать не надо, все уже настроено |
| --- | --- | --- |
| Б |  | Установить значение параметра MODUL равным "0" (по умолчанию стоит "1") |
| В |  | Перенастроить газовый клапан |
| Г |  | Установить дополнительно датчик уличной температуры |
| Д |  | Установить значение параметра AMBON равным "0" (по умолчанию стоит "1") |

Вопрос № 3

Какие значения CO2 необходимо выставить по газоанализатору на максимальной мощности (Max) и минимальной мощности (Min) при настройке газового клапана на котлах серии LUNA HT Residential (45-100 кВт)?

а) при работе на ПРИРОДНОМ газе:

| А |  | Max 11,2%, Min 2,0% |
| --- | --- | --- |
| Б |  | Max 10,2%, Min 9,8% |
| В |  | Max 8,7%, Min 8,4% |
| Г |  | Max 16,0%, Min 7,0% |

б) при работе на СЖИЖЕННОМ газе:

| А |  | Max 11,2%, Min 2,0% |
| --- | --- | --- |
| Б |  | Max 10,2%, Min 9,8% |
| В |  | Max 8,7%, Min 8,4% |
| Г |  | Max 16,0%, Min 7,0% |

Ответы на вопросы принимаются на электронный адрес club@baxi.ru до 10 мая 2011 года.

Участвуйте и выигрывайте!