| Система стандартов безопасности труда |  |
| --- | --- |
| ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ |  |
| Общие требования | ГОСТ |
| Occupational safety standards system. Electric safety. | 12.1.019-79 |
| General requirements |  |

# Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17 июля 1979г. №2582 срок действия установлен с 01.07 1980 г. до 01.07 1985 г.

# Несоблюдение стандарта преследуется законом

Стандарт распространяется на электроустановки производственного и бытового назначения на стадиях проектирования, изготовления, монтажа, наладки, испытаний и устанавливает общие требования по предотвращению опасного и вредного воздействия на людей электрического тока, электрической дуги и электромагнитного поля.

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Опасное и вредное воздействия на людей электрического тока. электрической дуги и электромагнитных нолей проявляются в виде электротравм и профессиональных заболевании.

1.2. Степень описного и вредного воздействия на человека электрического тока, электрической дуги и электромагнитных полей зависит от:

рода и величины напряжения и тока, частоты электрического тока: пути тока через тело человека;

продолжительности воздействия электрического тока или электромагнитного поля на организм человека;

условий внешней среды.

1.3. Нормы на допустимые токи и напряжения прикосновения в электроустановках должны устанавливаться в соответствии с предельно допустимыми уровнями воздействия на человека токов и напряжений прикосновения и утверждаться в установленном порядке.

1.4. Требования электробезопасности при воздействии электрических полей токов промышленной частоты напряжением 400 кВ и выше по ГОСТ 12.1.002-75, при воздействии электромагнитных полей радиочастот по ГОСТ 12.1.006-76.

1.5. Электробезопасность должна обеспечиваться: конструкцией электроустановок; техническими способами и средствами защиты; организационными и техническими мероприятиями.

1.6. Требования (правила и нормы) электробезопасности к конструкции и устройству электроустановок должны быть установлены в стандартах Системы стандартов безопасности труда, а также в стандартах и технических условиях на электротехнические изделия.

1.7. Технические способы и средства защиты, обеспечивающие электробезопасность, должны устанавливаться с учетом:

а) номинального напряжения, рода и частоты тока электроустановки;

б) способа электроснабжения (от стационарной сети, от автономного источника питания электроэнергией);

в) режима нейтрали (средней точки) источника питания электроэнергией (изолированная, заземленная нейтраль);

г) вида исполнения (стационарные, передвижные, переносные)

д) условий внешней среды:

особо опасные помещения,
помещения повышенной опасности,
помещения без повышенной опасности,
на открытом воздухе.

Примечание. Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим током определяется в соответствии с Правилами устройства электроустановок;

е) по возможности снятия напряжения с токоведущих частей, на которых или вблизи которых должна производиться работа;

ж) характера возможного прикосновения человека к элементам цепи тока:

однофазное (однополюсное) прикосновение,
двухфазное (двухполюсное) прикосновение,
прикосновение к металлическим нетоковедущим частям, оказавшимся под напряжением;

з) возможности приближения к токоведущим частям, находящимся под напряжением, на расстояние меньше допустимого или попадания в зону растекания тока;

и) видов работ:

монтаж, наладка, испытание, эксплуатация электроустановок, осуществляемых в зоне расположения электроустановок, в том числе в зоне воздушных линий электропередачи.

1.8. Требования безопасности при эксплуатации электроустановок на производстве должны устанавливаться нормативно-технической документацией по охране труда, утвержденной в установленном порядке.

1.9. Требования безопасности при пользовании электроустановками бытового назначения должны содержаться в прилагаемых к ним инструкциях по эксплуатации предприятий-изготовителей.

# 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

2.1. Для обеспечения электробезопасности должны применяться отдельно или в сочетании друг с. другом следующие технические способы и средства:

- защитное заземление;
- зануление;
выравнивание потенциалов;
малое напряжение;
электрическое разделение сетей;
- защитное отключение;
- изоляция токоведущих частей (рабочая, дополнительная, усиленная, двойная);
компенсация токов замыкания на землю;
- оградительные устройства;
- предупредительная сигнализация, блокировка, знаки безопасности:
средства зашиты и предохранительные приспособления.

2.2. Технические способы и средства защиты должны быть указаны в нормативно-технической документации на электроустановки.

2.3. Требования к техническим способам и средствам защиты должны быть установлены в стандартах и технических условиях.

# 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

3.1 К работе в электроустановках должны допускаться лица, прошедшие инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил безопасности и инструкций в соответствии с занимаемой должностью применительно к выполняемой работе с присвоением соответствующей квалификационной группы по технике безопасности и не имеющие медицинских противопоказаний, установленных Министерством здравоохранения СССР.

3.2. Для обеспечения безопасности работ в действующих электроустановках должны выполняться следующие организационные мероприятия:

назначение лиц, ответственных за организацию и производство работ;
оформление наряда или распоряжения на производство работ;
осуществление допуска к проведению работ;
организация надзора за проведением работ; оформление окончания работы, перерывов в работе, переводов на другие рабочие места.

3.3. Конкретные перечни работ, которые должны выполняться по наряду или распоряжению, следует устанавливать в отраслевой нормативно-технической документации.

3.4. Для обеспечения безопасности работ в действующих электроустановках должны выполняться следующие технические мероприятия.

3.4.1. При проведении работ со снятием напряжения в действующих электроустановках или вблизи них:

отключение установки (части установки) от источника питания электроэнергией;

механическое запирание приводов отключенных коммутационных аппаратов, снятие предохранителей, отсоединение концов питающих линий и другие мероприятия, обеспечивающие невозможность ошибочной подачи напряжения к месту работы;

установка знаков безопасности и ограждение остающихся под напряжением токоведущих частей, к которым в процессе работы можно прикоснуться или приблизиться на недопустимое расстояние;

наложение заземлений (включение заземляющих ножей или наложение переносных заземлений);

ограждение рабочего места и установка предписывающих знаков безопасности.

3.1.2. При проведении работ на токоведущих частях, находящихся под напряжением, и вблизи них:

выполнение работ но наряду не менее чем двумя лицами, с применением электрозащитных средств, под непрерывным надзором. с обеспечением безопасного расположения работающих и используемых механизмов и приспособлений.

# 4. КОНТРОЛЬ ТРЕБОВАНИЙ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Методы контроля выполнения требований электробезопасности, установленных настоящим стандартом, должны быть предусмотрены соответствующей нормативно-технической документацией.